ООО«АЛПРО»

194100, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.70, литер В

Тел./факс (812) 702-1752    E-mail:alpro@alpro.ru	http://www.alpro.ru

Система охраны картин ALART BMS

ПОДВЕСНЫЕ ОХРАННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

BM1.1

- Реагирует на прикосновение, повреждение, кражу

- Не требует операций с охраняемым произведением искусства

- Эффективный третий рубеж охраны

- Привлекательный дизайн (может монтироваться скрыто)

- Простота монтажа и эксплуатации временных выставок

Применение:

Система охраны картин обеспечивает надежную круглосуточную охрану любых произведений искусств подвешиваемых на стенах в музеях, галереях и частных коллекциях. Типичными объектами охраны являются: картины, ковры, маски.

- Надежная охрана

Система выдает сигнал тревоги при прикосновении, перемещении или снятия охраняемого объекта, обеспечивая оптимальную защиту для галерей с открытым хранением экспонатов. Оба типа извещателей и опорный рельс имеют крышки с датчиком вскрытия для защиты от вмешательства в работу системы.

- Быстрая и легкая установка

Опорный рельс BMTS1 монтируется на стену или в углубление стены (с использованием выносного подвесного элемента BMZ4) на подходящей высоте вдоль стен выставочного помещения. Извещатели устанавливаются в нужные места рельса и могут быть перемещены в любой момент при необходимости смены экспозиции. Демонстрируемые экспонаты подвешиваются к крюкам извещателей на тонких стальных тросах.

- Гибкость системы

Электронный детектор BM1.1 реагирует на перемещение в тысячные доли миллиметра. Таким образом, даже простого прикосновения к охраняемому объекту достаточно для подачи сигнала тревоги. При подвесе охраняемого объекта в двух и более точках совместно с извещателем может использоваться механический крюк BMH 1.

Особенности извещателей

- надежный круглосуточный контроль произведений искусства, представленных в музеях и галереях;

- защита от прикосновений, повреждений и кражи;

- современный дизайн, подходящий для  скрытой установки;

- не требует проведения работ непосредственно на произведениях искусства;

- возможность изменения экспозиции без нарушения системы контроля экспонатов при организации разнообразных выставок;

- контроль каждого экспоната отдельно.

Схематическое представление расположения извещателей

Размеры элементов системы

Извещатель BM 1.1

Крюк BMH			         Опорная рельса BMTS1	                  Врезной монтаж рельса

Технические характеристики

|  |  | BM1.1 |
| --- | --- | --- |
| Ограничения по нагрузке: |  |  |
| - минимальный вес экспоната |  | 0,5 кг |
| - максимальный вес экспоната (на рельсе BMT2) |  | 100 кг |
| - максимальный вес экспоната (без рельсы BMT2) |  | 50 кг |
| - максимальный вес экспоната (при скрытом монтаже) |  | 40 кг |
| Питание |  | 9 … 16 В |
| Ток потребления в дежурном режиме, не более |  | 8 мА |
| Плавная регулировка порога тревоги |  | 1:6 |
| Тревожные выходы: |  |  |
| - один переключающийся контакт |  | - |
| - реле |  | 16 В / 100 мА |
| - открытый коллектор |  | Земля |
| - индикация тревоги |  | светодиод |
| Температурный режим: |  |  |
| - рабочая температура |  | 0°…+50°С |
| - температура хранения и транспортировки |  | -40°…+60°С |
| - влажность воздуха (при отсутствии конденсата) |  | < 95% |
| Класс защиты |  | IP53 |